TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Technologický postup k výrobě, ošetření a označení dřevěného obalového materiálu, dřeva a jiných předmětů podle § 68 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 6/2019 Sb.

Identifikace subjektu:

| Obchodní firma/jméno a příjmení: IČ: |
| --- |
| Provozovna (GPS souřadnice, adresa, je-li odlišná od sídla): |
| Odpovědná (-é) osoba (-y) provozovny: |  |
| Jméno: | Funkce: |

Obecné požadavky:

1. Popis zařízení pro ošetřování Výrobce, typ, popř. bližší popis zařízení a jeho umístění, rozměry, identifikace, kapacita komory, zdroj plynu, způsob ventilace apod.

2. Popis ošetřovaného materiálu (zda se jedná o řezivo, dřevěný obalový materiál - palety, bedny, bedny, pomocné dřevo, proklady, rozměry atp.)

3. Popis zajištění odkornění používaného řeziva (zda je odkorňováno před zpracováním kulatiny, nakupováno odkorněné řezivo atp.)

| 4. Způsob řízení průběhu ošetřování (popis, jak je řízen proces fumigace - řídicí jednotka zařízení, samostatný teplotní snímač, čidla pro měření koncentrace, umístění, způsob utěsnění, podlaha, jak je zajištěna distribuce plynu v prostorách určených pro ošetřování atp.) |  |
| --- | --- |
| 5. Popis měřidla ke sledování teploty vzduchu a senzoru pro měření koncentrace plynu (měřidlo/snímač je součástí řídicí jednotky zařízení, součástí samostatného teploměru se záznamem, značka/výrobce, typ měřidla), popis snímačů koncentrace (značka, výrobce, typ) |
| 6. Počet snímačů pro sledování teploty vzduchu, koncentrace plynu a jejich umístění v komoře zařízení pro ošetřování v průběhu ošetřování včetně způsobu umístění |
| 7. Popis zajištění pravidelné kalibrace měřidel (kalibrace zajištěna výrobcem zařízení, výrobcem měřidla, kalibračním střediskem atp.) |

8. Popis způsobu získávání, ukládání a uchovávání dat, prokazujících splnění minimálních požadavků na fumigaci SF, popis místa uložení záznamů o měření, provedeném ošetření (měřidlo se záznamem/dataloggerem, uložení v agendě firmy, v PC, v tištěné formě atp.)

9. Popis, kde a jak je prováděno označování dřevěného obalového materiálu (při výrobě, před kompletací obalu, po výrobě, před ošetřením, po ošetření, při expedici, u příjemce atp.

10. Popis skladování dřeva nebo dřevěného obalového materiálu po ošetření (v kryté hale, pod přístřeškem, na volném prostranství atp.) popis, jak je prováděno odlišení ošetřeného řeziva/obalů od neošetřeného

11. Popis způsobu označování dřeva, dřevěného obalového materiálu po ošetření tak, aby byl zpětně dohledatelný dodavatel, datum ošetření a konkrétní záznam o ošetření k danému dřevu, dřevěnému obalovému materiálu nebo jinému předmětu

12. Info o proškolení osob odpovědných za obsluhu zařízení, vyrábějících dřevěné obaly, označujících obaly, provádějících fumigaci (popis, jakým, způsobem jsou osoby/obsluha proškolovány - náplň proškolení, frekvence prováděných proškolení atp.)

13. Jak je zajištěna kontrola kvality označení, obsahu zbytkové kůry

14. Přehled dokumentů a materiálů souvisejících s technologickým postupem: k technologickému postupu musí být přiloženo: fotografie všech užívaných tvarů/typů značky IPPC, byla-li již subjektu přidělena; (lze přiložit na samostatném listu)

V ............................................ dne ................

Zástupce subjektu

Upozornění:

Oprávněný subjekt, který provozuje zařízení pro ošetřování je podle § 68 odst. 5 zákona dodržovat prováděcím právním předpisem stanovené technické a technologické požadavky a postupovat podle technologického postupu, schváleného ÚKZÚZ.

Za nedodržování technologického postupu může být oprávněnému subjektu uložena pokuta podle

§ 79d nebo § 79e zákona.